МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

государственное образовательное учреждение

московский государственный авиационный институт

(технический университет)

«МАИ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ПРЕДМЕТУ:

«АНТЕННЫ И УСТРОЙСТВА СВЧ»

ТЕМА:

«ЛИНЕЙНАЯ ВОЛНОВОДНАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА»

Группа 14-302

Работу выполнил         	Жорова Н.А.

Работу проверил    	Попов В.В.

2009

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Введение [4,5]	2

II.	Расчет параметров антенны [1,6]	4

1.	Выбор размеров волновода	4

2.	Расчет основных характеристик волновода [3]	5

1. Замедление фазовой скорости:	5

2. Замедление групповой скорости:	5

3. Предельная пропускаемая мощность:	5

4. Коэффициент затухания:	5

3.	Расчет параметров излучателя [3]	6

1. Расчет размеров излучателя	7

2. Расчет коэффициента отражения	9

3. Диаграммы направленности излучателя	10

4. Расчет КНД,  КУ,  КПД	10

4.	Расчет геометрических и электрических параметров антенны	10

1.	Определение расстояния между излучателями	10

2.	Расчет длины антенны и числа излучателей	10

3.	Расчет КНД, КПД, КУ	10

4.	Расчет ДН ФАР в двух плоскостях	10

# Введение [4,5]

Для увеличения направленности действия простейшей антенны (симметричного вибратора), уже на первых этапах стали применять систему вибраторов – антенные решетки (АР). В настоящее время антенные решетки наиболее распространенный класс антенн, элементами которых могут быть как слабонаправленные излучатели (металлические и щелевые вибраторы, волноводы, диэлектрические стержни, спирали и т.д.), так и остронаправленные антенны (зеркальные, рупорные и др.).

В питающем антенную решетку тракте (фидере) возможна различная пространственно-временная обработка сигнала. Изменение фазового распределения в решетке с помощью системы фазовращателей в питающем тракте позволяет управлять максимумом  диаграммы направленности. Такие решетки называются фазированными антенными решетками (ФАР).

Перемещение луча в антенной решетке в пространстве может быть осуществлено: 1) изменением частоты колебаний подключенного генератора или приемника; 2) изменением фазового сдвига между излучателями с помощью системы включения в питающий тракт фазовращателей; 3) коммутацией излучающих элементов решетки, шага излучателей или отрезков питающих трактов. Если эти управления положением луча осуществляются электрически, то такие антенны называются электрически сканирующими. Остронаправленные электрически сканирующие антенны позволяют осуществлять быстрый (безынерционный) обзор пространства, установку луча в заданную точку пространства, сопровождение цели и т.д. Современные устройства СВЧ с полупроводниковыми приборами и электрически управляемыми средами позволяют не только создать управляемое фазовое распределение в антенной решетке (т.е. осуществить электрическое сканирование), но и произвести первоначальную обработку поступающей информации (суммирование полей, преобразование частот, усиление и т.д.) непосредственно в высокочастотном тракте.

Обеспечение заданных требований к решетке с электрическим сканированием при проектировании может быть достигнуто при использовании различных типов излучателей, расстояния между ними, формы решетки и т.д. Одной из главных задач проектирования является нахождение оптимального варианта решетки при заданных требованиях с учетом имеющихся возможностей возбуждения, размещения, изготовления и условий работы.

Главное преимущество АР с электрическим сканированием заключается в том, что сканирование происходит при неподвижной антенне с более высокой скоростью, чем у антенн с механическим сканированием. Также,  как было сказано выше, ФАР может произвести первоначальную обработку сигнала.

ФАР применяются для создания сканирующих остронаправленных антенн, то есть таких антенн, у которых больше коэффициент усиления, лучше помехозащищённость и электромагнитная совместимость с другими радиотехническими системами. Решётки применяются в радиолокационных и радионавигационных станциях, в радиосвязи, в космосе и в других областях.  К недостаткам АР можно отнести то, что они представляют собой очень сложные системы с большими габаритами и стоимостью, так же требуют сложных методик расчёта. Применение таких устройств как, например, фазовращатели и других дополнительных систем приводит к увеличению фазовых ошибок, тепловым потерям, к уменьшению коэффициента усиления и резкому удорожанию всей РЛС.

Таким образом, из всего изложенного становится понятна роль АР в современных радиотехнических системах, их возможности в обеспечении требуемых характеристик антенн и всей радиосистемы.

# Расчет параметров антенны [1,6]

## Выбор размеров волновода

Выбираем волновод из условия: ,  где λ= 8 см, а - широкая стенка. Получим выражение . По таблице параметров стандартных прямоугольных  волноводов  получим  следующие  размеры  волновода:  стенка  а = 57 мм, стенка b= 25,33 мм, толщина стенок s= 2 мм.

В прямоугольных волноводах распространяются волны типов Нmn и Emn (m и n – число полуволн, соответственно, по широкой и узкой стенкам). Основной тип волны Н10. Условие распространения , . Материалом является медь, алюминий, латунь.

Внутри волноводы заполнены воздухом; в тех случаях, когда требуется высокая стабильность параметров, волноводы  изнутри покрываются тонкой пленкой лака, для уменьшения потерь – серебрятся или золотятся. Их преимущества: простота и жесткость конструкции, высокая электрическая прочность и малые потери. Основными недостатками являются – узкополосность (в определенном диапазоне волн), большие масса и габариты для волн длиннее 20 см и трудности при изготовлении для длин волн менее 5 мм. Применяются в дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн.

## Расчет основных характеристик волновода [3]

### 1. Замедление фазовой скорости:

,                                                 	(1.1)

где λ – длина волны генератора (cм);  а – размер поперечного сечения волновода в плоскости Н (cм)

(1.2)

### 2. Замедление групповой скорости:

(1.3)

### 3. Предельная пропускаемая мощность:

кВт,	                                            (1.4)

где а и b – стенки волновода (см); γ- замедление фазовой скорости; Епред – предельно допустимая для заданных температуры, давления и влажности, напряженность электрического поля, равная 30 кВ/см.

кВт

### 4. Коэффициент затухания:

дБ/м,   	                                      (1.5)

где a,  b,  λ- стенки волновода и длина волны соответственно, измеряются в сантиметрах, σ-  проводимость стенок волновода, сим/м.

дБ/м

## Расчет параметров излучателя [3]

Волноводно-рупорные антенны (ВРА) являются простейшими антеннами сантиметрового диапазона волн. Они могут формировать диаграммы направленности шириной от 100-140° (при раскрыве специальной формы) до 10-20° в пирамидальных рупорах. Возможность сужения диаграммы рупора ограничивается необходимостью резкого увеличения его длины.

ВРА являются широкополосными устройствами и обеспечивают примерно полуторное перекрытие по диапазону. Коэффициент полезного действия (КПД) рупора высокий (около 100%). Рупорные антенны просты в изготовлении.

Недостатком рупорных антенн являются: громоздкость конструкции, ограничивающая возможность получения узких диаграмм направленности; трудности в регулировании амплитудно-фазового распределения поля в раскрыве, которые ограничивают снижения уровня боковых лепестков и создания диаграмм направленности специальной формы.

Рупорные излучатели могут применяться как самостоятельные антенны или, так же как и открытые концы волноводов, в качестве элементов более сложных антенных устройств. Как самостоятельные антенны рупоры используются в радиорелейных линиях, в станциях метеослужбы, весьма широко в радиоизмерительной аппаратуре, а также в некоторых станциях специального назначения.

Рупорная антенна (Рис.2) состоит из рупора 1, волновода 2 и возбуждающего устройства 3.

Рис. 2

Внешний вид рупорной антенны приведен на рисунке 3.

Рис. 3

### 1. Расчет размеров излучателя

1) Рассчитаем размеры раскрыва рупора – ap, bp (рис. 2). В плоскости Н ширина ДН связана с раскрывом ap соотношением:

,	                                                 (3.1)

где  по условию равно 40°, см - из условия, а значение 1.18 дано в радианах, которое надо перевести в градусы: 1.18рад=67.6°. Размер раскрыва bр равен расстоянию между рупорами d, которое будет найдено ниже.

см, см.

2) Длину рупора  характеризуют два размера: h- расстояние от раскрыва до горловины рупора, одинаковое в плоскостях Н и Е; RE и RH- расстояние от раскрыва до точки, в которой сходятся ребра пирамидального рупора в плоскостях Е и Н соответственно (рис. 2).

,                                                      (3.2)

RH=7,62

см                                     (3.3)

RE=7,537

Длина горловины рупора:

Из соотношения  ,                                                (3.4)

найдем  см.

3)  Найдем фазовую ошибку в раскрыве рупора:

Максимальная фазовая ошибка в раскрыве рупора (ψмакс) должна удовлетворять следующим условиям:

в плоскости H                    	                                        	(3.5)

, 	условие выполняется;

в плоскости Е                                                              	(3.6)

,   условие выполняется.

### 2. Расчет коэффициента отражения

Отражение в рупорной антенне возникает в 2-ух сечениях: в раскрыве рупора  и в его горловине  (рис. 4).

Рис. 4

, 		                                         (3.7)

где  - волновое число,  λ-  заданная длина волны, равная 8 см.

к=0,785;

,	                                                 (3.8)

где постоянная распространения в прямоугольном волноводе, поперечное сечение которого равно раскрыву рупора. λ и ар- длина волны и большая стенка раскрыва рупора соответственно.

, где                                               (3.9)

Zэкв=.

### 3. Диаграммы направленности излучателя

В плоскости Н выражение для ДН пирамидального  рупора, имеет вид:

(3.10)

в плоскости Е:

,	                                         (3.11)

где углы  θ  и  φ  отсчитываются от нормали к раскрыву рупора соответственно в плоскостях Е и Н. aр и bр - раскрыв рупора.

### 4. Расчет КНД,  КУ,  КПД

КНД – Dmax

,	                                             (3.12)

где S - площадь раскрыва рупора, равная  ,  λ - заданная длина волны, равная 8 см.

Коэффициент усиления - G:

,                                              	(3.13)

где η коэффициент полезного действия, равный , Dmax- коэффициент направленного действия (КНД).

.

## Расчет геометрических и электрических параметров антенны

### Определение расстояния между излучателями

(4.1)

### Расчет длины антенны и числа излучателей

### Расчет КНД, КПД, КУ

### Расчет ДН ФАР в двух плоскостях