МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЭА

Курсовой проект по предмету:

«ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА РЭС»

на тему:

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БОРТОВОГО БЛОКА РЭС

Выполнил:									Проверил:

студент группы 14-402							Умрихин О.Н.

Овчинникова О.А.

Москва, 2009

Содержание

Лист

Введение	4

Задание на конструирование	5

1 Техническое задание на разработку блока полосовых фильтров с двойным Т-образным мостом	7

1.1 Наименование и область применения	7

1.2 Основание для разработки	7

1.3 Цель и задачи назначение разработки	7

1.4 Источник разработки	7

1.5 Технические (тактико-технические)требования	8

1.6 Стадии разработки	10

1.7 Комплектность документации, порядок приемки, сроки	10

1.8 Приложения	11

2 Анализ технического задания	13

2.1 Анализ электрической принципиальной схемы	13

2.2 Выбор элементной базы	17

3 Разработка конструкции микросборки (МСБ)	20

3.1 Разработка топологии платы МСБ	20

3.1.1 Разработка топологии платы	20

3.1.2 Расчет тонкопленочных резисторов	20

3.1.2.1 Расчет R1	23

3.1.2.2  Расчет R2, R5	25

3.1.2.3 Расчет R3	26

3.1.2.4 Результаты расчета тонкопленочных резисторов.	28

3.1.3 Расчет тонкопленочных конденсаторов	31

3.1.3.1 Расчет тонкопленочных конденсаторов.	31

3.1.3.2 Расчет С1, С3	32

3.1.3.3 Результаты расчета тонкопленочных конденсаторов.	34

3.1.4 Составление коммутационной схемы	36

3.1.5 Выбор типоразмера подложки	37

4 Разработка конструкции РЭС	38

4.1 Выбор типа конструкции и компоновочной схемы блока	38

4.2 Выбор системы охлаждения	38

4.3 Разработка конструкции функциональной ячейки	40

4.3.1 Расчет геометрических размеров функциональной ячейки	40

4.4 Разработка конструкции блока	41

4.5 Проверка выполнения требований ТЗ к конструкции блока	41

5 Оценка показателей качества конструкции	42

5.1 Оценочный расчет тепловых режимов конструкции	42

5.2 Оценка вибропрочности конструкции	48

5.3 Расчет надежности блока по внезапным отказам	50

6 Разработка технологического процесса платы МСБ	55

Заключение	58
    Список литературы	59
    Лист регистрации изменений	60

# Введение

Целью данного курсового проекта является разработка конструкции бортового блока полосового фильтра с двойным Т-образным мостом.

Курсовой проект решает комплексную инженерно-техническую задачу, включающую анализ и обоснование основных элементов и узлов проектируемого блока, разработку конструкции, обоснование принятых расчетных нагрузок и технических решений.

Проектирование конструкции блока базируется на анализе электрической принципиальной схемы и технических требований, предъявляемых в задании на проектирование. Разработка конструкции сопровождается выбором элементной базы, компоновкой, разработкой сборочных и детальных чертежей, выбором материалов, покрытий, а также расчетами, проводимыми при конструировании, с технико-экономическими обоснованием предлагаемой конструкции. При этом большое внимание уделяется обеспечение требований комплексной миниатюризации, надежности, стандартизации и технологичности.

Основная задача курсового проекта – реализовать системный подход при проектировании конструкции блока.

Под конструкцией понимается состав и взаимное расположение частей какого-нибудь строения, сооружения механизма, а также само строение, сооружение, машина с таким устройством [2].

Конструировать – значит создавать конструкцию чего-либо, строить.

Конструирование современной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) основано на модульном принципе на базе которого разработаны функционально-модульный, функционально-узловой и функционально-блочный методы конструирования.

КАФЕДРА КОНСТРУИРОВАНИЯ

И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЭА

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по дисциплине

«Основы конструирования и технологии производства РЭС»

Студент 	Овчинникова О.А. 	     группа 		14-402

Руководитель 		Умрихин Олег Николаевич

Срок представления проекта 			31.12.2009 г.

1 Тема проекта:   Разработка конструкции и технологии изготовления 			полосового фильтра с двойным Т-образным мостом

2 Исходные данные:

2.1 Технические требования

1) напряжение входного сигнала UВХ = 0,4 В;

2) частота входного сигнала f ≤ 100 кГц;

3) напряжения питания +UИП = +12 В; –UИП = –12 В;

4) модель средней частоты в полосе пропускания фильтра ;

5) допуск %

2.2 Схема электрическая принципиальная 	(приведена в приложении)

2.3 Условия эксплуатации

| Время, тыс. час |  |
| --- | --- |
| Температура, °С | –40 | +40 | +60 |  |
| Влажность, % | 65 | 78 | 89 |  |

2.4 Объект установки и область применения    на самолете при высоте 17 км

3 Требования, предъявляемые к конструкции

3.1 Габариты и масса

3.2 Показатели надежности

3.3 Технологические требования

4 Объем курсового проекта

4.1 Пояснительная записка, содержащая:

- техническое задание на разработку блока полосовых фильтров с двойным Т-образным мостом;

- разработку конструкции микросборки;

- разработку конструкции функциональной ячейки;

- разработку конструкции блока;

- оценку показателей качества конструкции блока

4.2 Перечень графического материала

- схема электрическая принципиальная;

- перечень элементов;

- сборочный чертеж блока;

- сборочный чертеж функциональной ячейки;

- сборочный чертеж микросборки;

- топологический чертеж платы микросборки

5 Рекомендуемая литература

5.1 Основы конструирования и технологии РЭС: учебное пособие для курсового проектирования /В.Ф. Борисов, А.А. Мухин, В.В. Чермошенский и др. – М.: МАИ, 2000

2 Конструирование радиоэлектронных средств / В.Ф. Борисов, О.П. Лавренов, А.С. Назаров, А.Н. Чекмарев; Под ред. А.С. Назарова. – М.: МАИ, 1996

Задание выдано     «  15  »           сентября                    2009 г.

Подпись руководителя 	________________________ /О.Н. Умрихин/

# Подпись студента ____________________________ /О.А. Овчинникова/

# 1 Техническое задание на разработку блока полосовых фильтров с двойным Т-образным мостом

## 1.1 Наименование и область применения

1.1.1 Наименование: блок полосовых фильтров с двойным Т-образным мостом.

1.1.2  Шифр: блок ПФ-Т.

1.1.3 Обозначение: МАИ.467223.001.

1.1.4 Область применения: на самолете при высоте 17 км.

## 1.2 Основание для разработки

1.2.1 Наименование документа: задание на курсовое проектирование, выданное кафедрой 404.

1.2.2 Дата утверждения: 15.09.2009 г.

## 1.3 Цель и задачи назначение разработки

1.3.1 Цель разработки: разработка комплекта конструкторской документации и технологического процесса изготовления блока полосовых фильтров с двойным Т-образным мостом.

1.3.2 Задачи разработки: выбрать конструктивный вариант, отвечающий требованиям технологичности, экономичности, серийноспособности конструкции  при малых материалоемкости и потребляемой мощности.

## 1.4 Источник разработки

1.4.1 Схема электрическая принципиальная полосового фильтра с двойным Т-образным мостом, выданная кафедрой 404.

## 1.5 Технические (тактико-технические)требования

1.5.1 Состав изделия и требования к конструкции

1.5.1.1 Блок ПФ-Т должен состоять из четырех функциональных ячеек и источника питания. Каждая функциональная ячейка должна включать в свой состав двенадцать бескорпусных микросборок, расположенных на общем металлическом основании.

1.5.1.2 Габаритные размеры блока не должны превышать 150(100(50 мм (длина – ширина – высота).

1.5.1.3 Масса блока должна быть не более 1,0 кг.

1.5.2 Показатели назначения

1.5.2.1 Напряжение входного сигнала UВХ = 0,4 В.

1.5.2.2 Частота входного сигнала не более 100 кГц.

1.5.2.3 Напряжения источников питания +UИП = +12 В; –UИП = –12 В.

1.5.3 Требования к надежности

1.5.3.1 Средняя наработка на отказ должна составлять не менее 30000 ч.

1.5.3.2 Вероятность безотказной работы Р = 0,999.

1.5.3.3 Срок сохраняемости блока в неотапливаемых помещениях должен быть не менее 10 лет.

1.5.3.4 Блок должен быть прочным, стойким и устойчивым к внешним механическим и климатическим факторам в соответствии с ГОСТ16019-78 и ГОСТ 15150-69.

1.5.3.5 Требования устойчивости к воздействию внешних полей должны соответствовать ГОСТ 1320.307-76.

1.5.4 Требования к уровню унификации и стандартизации

1.5.4.1 Блок должен быть выполнен на основе базовых несущих конструкций (БНК).

1.5.4.2 Блок в части стандартизации и унификации должен удовлетворять требованиям ОТТ Т61-0015-504-02.

1.5.5 Требования безопасности

1.5.5.1 По электробесопасности блок должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.025-76.

1.5.5.2 Блок должен быть безопасным для обслуживающего персонала во время эксплуатации и выполнения ремонтных работ.

1.5.5.3 Блок не должен являться источником пожарной опасности во время эксплуатации и при проведении ремонтных работ.

1.5.6 Эстетические и эргономические требования

1.5.6.1 Внешний вид блока должен удовлетворять требованиям современной технической эстетики и эргономики.

1.5.7 Условия эксплуатации

1.5.7.1 Блок должен сохранять работоспособность в условиях воздействия повышенной влажности окружающей среды 82 %.

1.5.7.2 Блок должен сохранять работоспособность в условиях воздействия повышенной температуры окружающей среды +60 (С.

1.5.7.3 Блок должен сохранять работоспособность в условиях воздействия пониженной температуры окружающей среды минус 40 (С.

1.5.7.4 Блок должен быть стойким при воздействии синусоидальной вибрации, находящейся в диапазоне частот от 20 до 200 Гц, при амплитуде виброускорения 19,6 м/с2.

1.5.8 Требования к транспортированию и хранению

1.5.8.1 Блок должен допускать транспортировку всеми видами транспорта, кроме морского, в соответствии с ГОСТ 20790-82.

1.5.8.2 Блок в процессе транспортирования должен быть стойким к воздействию температуры окружающей среды в соответствии с ГОСТ 16350-80.

1.5.8.3 Блок должен храниться в складских помещениях, защищающих блок от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, при температуре от +5 до +25 (С и влажности 65 (.

1.5.9 Конструктивные требования

1.5.9.1 Блок должен являться конструктивно-сменной единицей.

## 1.6 Стадии разработки

1.6.1 Выбор элементной базы и материалов.

1.6.2 Разработка конструкции микросборки.

1.6.3 Разработка конструкции функциональной ячейки.

1.6.4 Разработка конструкции блока.

## 1.7 Комплектность документации, порядок приемки, сроки

1.7.1 Схема электрическая принципиальная.

1.7.2 Перечень элементов.

1.7.3 Сборочный чертеж блока.

1.7.4 Сборочный чертеж функциональной ячейки.

1.7.5 Сборочный чертеж микросборки.

1.7.6 Топологический чертеж платы микросборки.

1.7.7 Чертежи деталей.

## 1.8 Приложения

1.8.1 Специальная литература, необходимая для разработки

1.8.1.1 Основы конструирования и технологии РЭС: учебное пособие для курсового проектирования /В.Ф. Борисов, А.А. Мухин, В.В. Чермошенский и др.– М.: МАИ, 2000. – 128 с.: ил.

1.8.1.2 Конструирование радиоэлектронных средств / В.Ф. Борисов, О.П. Лавренов, А.С. Назаров, А.Н. Чекмарев; Под ред. А.С. Назарова. – М.: МАИ, 1996. – 380 с.: ил.

1.8.1.4 Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры: Учеб. пособие для вузов / Е.М. Парфенов, Э.Н. Камышная, В.П. Усачев. – М.: Радио и связь, 1989. – 272 с.: ил.

1.8.1.4 Гимпельсон В.Д., Радионов Ю.А. Тонкопленочные микросхемы для приборостроения и вычислительной техники. М.: Машиностроение, 1976.

1.8.1.5 Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 463 с.

1.8.1.6 Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Э.Т. Романычева, А.К. Иванова, А.С. Куликова и др.; Под ред. Э.Т. Романычевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1989. – 448 с.: ил.

1.8.2 Перечень рекомендуемых стандартов

ГОСТ 21392-79. Изделия электронной техники для устройства широкого применения: механические и климатические воздействия. Классификация по условиям применения.

ГОСТ 21518-76. Изделия электронной техники производственно-технического назначения и народного потребления. Требования к сохраняемости и методы испытаний.

ОСТ 107.460084.200-88. Микросборки. Общие требования и нормы конструирования

ОСТ 11.073.002-75. Микросхемы интегральные гибридные. Подложки и платы.

ОСТ 11.0.000.028-73. Микросхемы интегральные. Правила выполнения конструкторской документации.

ОСТ 4.ГО.010.009. Аппаратура радиоэлектронная. Блоки и ячейки на микросборках и микросхемах. Конструирование.

ОСТ 4.ГО.014.000. Покрытия металлические и неметаллические органические. Выбор. Область применения и свойства.

ОСТ 4.ГО.029.204. Клеи. Выбор, свойства и область применения.

ОСТ 4.ГО.029.207. Материалы неорганические (стекло, керамика, ситаллы). Руководство по выбору.

ОСТ 4.ГО.054.204. Микросборки тонкопленочные. Типовые технологические процессы.

ОСТ 4.ГО.054.213. Герметизация изделий радиоэлектронной аппаратуры полимерными материалами. Типовые технологические процессы.

# 2 Анализ технического задания

## 2.1 Анализ электрической принципиальной схемы

2.1.1 Описание электрической принципиальной схемы

Полосовой фильтр с двойным Т-образным мостом выполнен на операционном усилителе типа 140УД5А и предназначен для выделения сигнала в полосе частот и его усиления.

Принципиальная электрическая схема полосового фильтра с двойным Т-образным мостом приведена в приложении 1.

Настройка фильтра на резонансную частоту осуществляется резисторами R4, R7 и R8 и конденсаторами С2, С5, С6. Резистор R3 регулирует полосу пропускания и коэффициент усиления фильтра на резонансной частоте.

Резистор R1 регулирует входное напряжение.

Элементы R1C1, R5C3, C4 – корректирующие.

Операционный усилитель 140УД5А состоит из двух дифференциальных каскадов усиления по напряжению, схемы снижения уровня выходного напряжения и выходного каскада.

Принципиальная электрическая схема усилителя приведена на рисунке 1.

На выходе первого дифференциального каскада (транзисторы VT2, VT4) включены эмиттерные повторители (транзисторы VT1, VT5), которые обеспечивают высокое выходное сопротивление и малый входной ток. Ток покоя входного каскада задается с помощью генератора тока, выполненного на транзисторе VT3, который термостабилизирован транзистором VT7 в диодном включении. Транзистор VT6 служит для стабилизации режима работы дифференциального каскада.

Второй дифференциальный каскад  с симметричным входом и несимметричным выходом (транзисторы VТ8, VT10) кроме усиления по напряжению обеспечивает преобразование дифференциального входного сигнала в одиночный выходной. Ток покоя второго каскада задается с помощью генератора тока на транзисторе VT9.

Рисунок 1 – Операционный усилитель 140УД5А.

Схема электрическая принципиальная

Схема снижения уровня выходного напряжения (транзисторы VT11, VT12) предназначена для снижения высокого потенциала коллектора транзистора VT10 до нулевого уровня на выходе операционного усилителя при отсутствии сигналов на входах. Снижение выходного уровня осуществляется на эмиттерном повторителе (транзистор VT11) за счет деления выходного потенциала эмиттерного повторителя на резисторах R10-R12.

Транзистор VT12 задает ток покоя эмиттерного повторителя VT11, что позволяет не ослаблять коэффициент усиления по переменному току.

Эмиттерный повторитель на транзисторе VT13 является выходным каскадом.

2.1.2 Оценочный расчет по постоянному току

Постоянные напряжения на выводах микросхемы 140УД5А в линейном режиме приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Номер вывода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | –12 | +8,6 | +8,6 | +0,7 | 0 | +6,3 |

Продолжение таблицы 1

| Номер вывода | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | +12 | –1,0 | – | –1,7 | –1,0 | +6,3 |

Находим токи через резисторы и рассчитываем мощности, рассеиваемые резисторами схемы.

Определяем ток, протекающий через резистор R1, по формуле

| мА. | (2.1) |
| --- | --- |

Находим мощность, рассеиваемую резистором R1, по формуле

| мВт. | (2.2) |
| --- | --- |

Поскольку постоянные токи через резисторы R2 и R5 из-за наличия емкостей С1, С3 отсутствуют

| , |  |
| --- | --- |

то с учетом влияния переменного напряжения на выводах микросхемы принимаем

| мВт. |  |
| --- | --- |

Определяем ток, протекающий через резистор R3, по формуле (2.1)

| мА. |  |
| --- | --- |

Находим мощность, рассеиваемую резистором R3, по формуле (2.2)

| мВт. |  |
| --- | --- |

Определяем ток, протекающий через резисторы R4, R7, по формуле (2.1)

| мА. |  |
| --- | --- |

Находим мощность, рассеиваемую резисторами R4, R7, по формуле (2.2)

| мВт. |  |
| --- | --- |

Определяем ток, протекающий через резистор R6, по формуле (2.1)

| мА. |  |
| --- | --- |

Находим мощность, рассеиваемую резистором R6, по формуле (2.2)

| мВт. |  |
| --- | --- |

Поскольку постоянный ток через резистор R8 из-за наличия емкостей С2, С6 отсутствует

| , |  |
| --- | --- |

то с учетом влияния переменного напряжения на выводах микросхемы принимаем

| мВт. |  |
| --- | --- |

Определяем ток, протекающий через резистор R9, по формуле (2.1)

| мА. |  |
| --- | --- |

Принимаем мощность, рассеиваемую резистором R9, равной

| мВт. |  |
| --- | --- |

Определяем  напряжения на обкладках конденсаторов схемы по формуле

| , | (2.3) |
| --- | --- |

где  – напряжение, приложенное к верхней обкладке конденсатора;

– напряжение, приложенное к нижней обкладке конденсатора.

Находим напряжения на конденсаторах схемы:

| В; |  |
| --- | --- |
| В; |  |
| В; |  |
| В; |  |
| В; |  |
| В. |  |

## 2.2 Выбор элементной базы

Поскольку в тонкопленочном варианте могут быть выполнены резисторы с номинальными сопротивлениями от 10 Ом до 10 Мом и конденсатор от 10 пФ до 0,01 мкФ, то к элементам микросборки (все элементы, которые могут быть выполнены в интегральном исполнении) можно отнести все резисторы схемы и конденсаторы С1, С3…С5.

Конденсатор С2, С5 емкостью 0,047 мкФ относим к компонентам микросборки, так как их номинальная емкость лежит за пределами реализации в интегральном исполнении. Выбираем конденсаторы типа К10-17в, предназначенные для работы в цепях постоянного и переменного токов. Габаритные размеры конденсаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Внешний вид | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L | Bmax | Hmax | mmin |
|  | 2 | +0,4 | 1,8 | 1,4 | 0,2 |
|  |  | –0,2 |  |  |  |

Микросхему DA1 типа 140УД5А выбираем в бескорпусном исполнении. Габаритные размеры микросхемы DA1 и схема расположения выводов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Внешний вид и схема расположения выводов | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Lmax | Bmax | Hmax |
|  | 1,9 | 1,9 | 0,5 |

# 3 Разработка конструкции микросборки (МСБ)

## 3.1 Разработка топологии платы МСБ

## 3.1.1 Разработку топологии платы будем производить в следующей последовательности:

- расчет тонкопленочных элементов (резисторов и конденсаторов);

- составление коммутационной схемы МСБ;

- выбор типоразмера подложки;

- оформление топологического чертежа.

## 3.1.2 Расчет тонкопленочных резисторов

Исходными данными для расчета являются:

- заданное в электрической принципиальной схеме номинальное сопротивление резистора R, Ом;

- заданная в электрической принципиальной схеме относительная погрешность сопротивления резистора , %;

- мощность рассеяния резистора P, мВт, полученная в результате расчета электрической принципиальной схемы;

- сопротивление квадрата резистивной пленки , Ом/кв;

- удельная мощность рассеяния резистивной пленки , мВт/мм2;

- минимальная технологически реализуемая длина и ширина резистора  , мм;

- абсолютная производственная погрешность длины и ширины резистора при изготовлении , мм.

По заданной относительной погрешности сопротивления резистора  % выбираем фотолитографический метод формирования конфигурации резисторов.

Расчет резисторов начинаем с выбора резистивного материала. Для этого определяем оптимальное значение сопротивления квадрата резистивной пленки . Поскольку в электрической принципиальной схеме полосового фильтра, приведенной в приложении 1, содержатся резисторы с широким диапазоном сопротивлений (от 51 Ом до 2 МОм), то, чтобы минимизировать площадь, занимаемую резисторами на плате, целесообразно выбрать два резистивных материала.

Разделяем резисторы в схеме на две группы:

- R1, R3, R4, R6, R7, R9;

- R2, R5, R8.

Определяем оптимальное значение сопротивления квадрата резистивной пленки для резисторов первой группы

| Ом/кв, | (3.1) |
| --- | --- |

где  – номинальное значение сопротивления i-го резистора.

По таблице 2.1 [1] выбираем материал с сопротивлением квадрата резистивной пленки  и определяем параметры этого материала: удельную мощность рассеивания , температурный коэффициент сопротивления (ТКС) .

Выбираем сплав РC–3001:		 Ом/кв;

Вт/см2;

1/(С.

Определяем оптимальное значение квадрата резистивной пленки для резисторов второй группы

| Ом/кв. | (3.2) |
| --- | --- |

По таблице 2.1 [1] выбираем сплав РC–1734:	 Ом/кв;

Вт/см2;

1/(С.

Производим проверку правильности выбора резистивного материала. Для этого определяем допустимую относительную погрешность коэффициента формы по формуле

| , | (3.3) |
| --- | --- |

где  – относительная погрешность сопротивления резистора, заданная в перечне элементов,  %;

– относительная погрешность сопротивления квадрата резистивной пленки, которая зависит от условий напыления и материала резистивной пленки . Принимаем ;

– температурный коэффициент резистивного материала,  – максимальная положительная температура окружающей среды, заданная в ТЗ. Вычисляем температурный коэффициент ;

– погрешность, обусловленная старением резистора . Принимаем ;

– относительная погрешность сопротивления контактных переходов резистора . Принимаем .

Вычисляем допустимую относительную погрешность коэффициента формы по формуле (3.3) для резистивных материалов РC–3001 и РC–1734:

%.

Поскольку , то резистивные материалы выбраны верно.

### 3.1.2.1 Расчет R1

- номинальное сопротивление R1 = 22 кОм;

- относительная погрешность сопротивления  %;

- мощность рассеяния P = 0,089 мВт;

- сопротивление квадрата резистивной пленки  Ом/кв;

- удельная мощность рассеяния резистивной пленки  мВт/мм2;

- минимальная технологически реализуемая длина и ширина резистора при фотолитографическом методе  мм;

- абсолютная производственная погрешность длины и ширины резистора при изготовлении  мм.

Последовательность расчета параметров резистора зависит от значения коэффициента формы k резистора, который вычисляем по формуле

| . | (3.4) |
| --- | --- |

При  расчет начинаем с определения расчетной длины резистора.

Расчетное значение длины резистора  должно быть не менее наибольшего значения одной из трех величин в соответствии с формулой

| , | (3.5) |
| --- | --- |

где  мм – минимальная технологически реализуемая длина резистора;

– минимальная длина резистора с учетом предельных отклонений на сопротивление резистора и сопротивление квадрата резистивного материала

| мм; | (3.6) |
| --- | --- |

– минимальная длина резистора, обеспечивающая заданную мощность рассеяния

| . | (3.7) |
| --- | --- |

Из условия (3.5) определяем расчетную длину резистора  мм.

Находим полную длину резистора по формуле

| мм, | (3.8) |
| --- | --- |

где  мм – необходимое перекрытие резистивного и проводящего слоев, при котором выполняется требование к относительной погрешности сопротивления контактных переходов.

Определяем расчетную ширину резистора по формуле

| мм. | (3.9) |
| --- | --- |

Производим проверку правильности расчета сопротивления резистора по формуле

| Ом. | (3.10) |
| --- | --- |

Определяем фактическое значение удельной мощности, рассеиваемой резистором, по формуле

| , | (3.11) |
| --- | --- |

где  – площадь, занимаемая резистором, вычисляем по формуле

| мм2. | (3.12) |
| --- | --- |

Находим  по формуле (3.11)

| мВт. |  |
| --- | --- |

Поскольку , , то расчет произведен верно.

### 3.1.2.2  Расчет R2, R5

Исходными данными для расчета являются:

- номинальное сопротивление R2 = R5 = 820 Ом;

- относительная погрешность сопротивления  %;

- мощность рассеяния мВт;

- сопротивление квадрата резистивной пленки  Ом/кв;

- удельная мощность рассеяния резистивной пленки  мВт/мм2;

- минимальная технологически реализуемая длина и ширина резистора при фотолитографическом методе  мм;

- абсолютная производственная погрешность длины и ширины резистора при изготовлении  мм.

Вычисляем коэффициент формы k резисторов по формуле (3.4)

| . |  |
| --- | --- |

При  расчет начинаем с определения расчетной ширины резистора.

Расчетную ширину резисторов  определяем из условия (3.13)

| , | (3.13) |
| --- | --- |

где  мм – минимальная технологически реализуемая ширина резистора;

– минимальная ширина резистора с учетом предельных отклонений на сопротивление резистора и сопротивление квадрата резистивного материала

| мм; | (3.14) |
| --- | --- |

– минимальная ширина резистора, обеспечивающая заданную мощность рассеяния

| мм. | (3.15) |
| --- | --- |

Из условия (3.13) определяем расчетную ширину резисторов  мм.

Определяем расчетную длину резисторов по формуле

| мм. | (3.16) |
| --- | --- |

Находим полную длину резисторов по формуле (3.8)

мм.

Производим проверку правильности расчета сопротивления резисторов по формуле (3.10)

Ом.

Определяем площадь, занимаемую резистором, по формуле (3.12)

| мм2. |  |
| --- | --- |

Определяем фактическое значение удельной мощности, рассеиваемой резистором, по формуле (3.11)

| мВт. |  |
| --- | --- |

Поскольку , , то расчет произведен верно.

### 3.1.2.3 Расчет R3

Исходными данными для расчета являются:

- номинальное сопротивление R3 = 2 МОм;

- относительная погрешность сопротивления  %;

- мощность рассеяния мВт;

- сопротивление квадрата резистивной пленки  Ом/кв;

- удельная мощность рассеяния резистивной пленки  мВт/мм2;

- минимальная технологически реализуемая длина и ширина резистора при фотолитографическом методе  мм;

- абсолютная производственная погрешность длины и ширины резистора при изготовлении  мм.

Вычисляем коэффициент формы k резистора по формуле (3.4)

| . |  |
| --- | --- |

Так как , то выбираем резистор в форме меандра и начинаем расчет с определения ширины резистора.

Вычисляем  по формуле (3.14)

| мм. |  |
| --- | --- |

Вычисляем по формуле (3.15)

| мм. |  |
| --- | --- |

Из условия (3.13) определяем расчетную ширину резистора  мм.

Определяем среднюю длину резистора по формуле (3.16)

| мм. |  |
| --- | --- |

Находим полную длину резистора по формуле (3.8)

| мм. |  |
| --- | --- |

Рассчитываем количество звеньев резистора по формуле

| , | (3.17) |
| --- | --- |

где  – "шаг" меандра;

– расстояние между соседними звеньями. Для минимизации площади резистора полагаем ;

| , |  |
| --- | --- |

Полагаем число звеньев .

Определяем размеры контура резистора R3 по формулам (3.18) и (3.19)

| мм; | (3.18) |
| --- | --- |
| мм. | (3.19) |

Производим проверку правильности расчета сопротивления резистора по формуле (3.10)

| Ом. |  |
| --- | --- |

Определяем площадь, занимаемую резистором, по формуле (3.12)

| мм2. |  |
| --- | --- |

Определяем фактическое значение удельной мощности, рассеиваемой резистором, по формуле (3.11)

| мВт. |  |
| --- | --- |

Поскольку , , то расчет произведен верно.

### 3.1.2.4 Результаты расчета тонкопленочных резисторов схемы представляем в виде таблицы 4.

Таблица 4

| Позиционное обозначение | Номинальное сопротивление, допустимое отклонение, мощность | Материал | , Ом/кв | k | , мм | , мм | , мм | , мм | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 22 кОм±10%, 0,089 мВт | РС-3001 | 30000 | 0,733 | — | — | 0,333 | 0,057 | — |
| R2, R5 | 820 Ом±10%, 0,1·10-3 мВт | РС-1734 | 500 | 1,64 | 2·10-4 | 0,002 | — | — | — |
| R3 | 2 MОм±10%, 0,5·10-3 мВт | РС-3001 | 30000 | 66,667 | 1,3·10-4 | 6·10-4 | — | — | 6 |
| R4, R8 | 100 кОм±10%, 2,5·10-3 мВт | РС-3001 | 30000 | 3,333 | 1,6·10-4 | 0,006 | — | — | — |
| R6 | 15 кОм±10%, 0,067 мВт | РС-3001 | 30000 | 0,5 | — | — | 0,288 | 0,04 | — |
| R7 | 51 Ом±10%, 0,1·10-3 мВт | РС-1734 | 500 | 0,102 | — | — | 0,212 | 7,1·10-4 | — |
| R9 | 5,1 кОм±10%, 0,1·10-3 мВт | РС-3001 | 30000 | 0,17 | — | — | 0,225 | 9,2·10-4 | — |

Продолжение таблицы 4

| Позиционное обозначение | , мм | , мм | , мм | , Ом | , мм | , мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 0,45 | 0,33 | 0,53 | 22000 | — | — | 2,9·10-2 |
| R2, R5 | 0,1 | 0,16 | 0,36 | 800 | — | — | 3,1·10-4 |
| R3 | 0,1 | 6,67 | 6,87 | 2·106 | 1,01 | 1,2 | 3,7·10-5 |
| R4, R8 | 0,1 | 0,33 | 0,53 | 99000 | — | — | 3,8·10-3 |
| R6 | 0,58 | 0,29 | 0,49 | 15000 | — | — | 2,0·10-2 |
| R7 | 2,16 | 0,22 | 0,42 | 50,9 | — | — | 1,1·10-5 |
| R9 | 1,3 | 0,22 | 0,42 | 5077 | — | — | 1,7·10-7 |

## 3.1.3 Расчет тонкопленочных конденсаторов

### 3.1.3.1 Расчет тонкопленочных конденсаторов начинаем с выбора материала диэлектрика. Для того, чтобы изготовить все конденсаторы платы МСБ в одном технологическом цикле, необходимо использовать для всех конденсаторов один и тот же материал диэлектрика при одинаковой толщине диэлектрического слоя. Поэтому расчет материала диэлектрика будем проводить для конденсатора, имеющего наименьшее номинальное значение емкости.

Для схемы полосового фильтра это конденсатор C3 = 27 пФ,

В.

По значению номинальной емкости C и рабочего напряжения  из таблицы 2.3 [1] выбираем материал диэлектрика и представляем его параметры в виде таблицы 5.

Таблица 5

| Наименование материала диэлектрика | С0, пФ/см2 | Uр, В | Е(10-6, В/см | ( | (С(10-4, 1/(С | ТУ на материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло электро-вакуумное С41-1 | 15(103 20(103 30(103 40(103 | 12,6 10…12,6 6,3…10 6,3 | 3…4 | 5,2 | 1,5…1,8 | НП0.027.600 ТУ |

Определяем допустимую относительную погрешность площади верхней обкладки конденсатора по формуле

| , | (3.20) |
| --- | --- |

где  – относительная погрешность емкости конденсатора, заданная в перечне элементов,  %;

– относительная погрешность удельной емкости диэлектрика  %. Принимаем  %;

– относительная температурная погрешность емкости.

Вычисляем температурную погрешность емкости  %;

– относительная погрешность старения емкости  %.

Вычисляем допустимую относительную погрешность площади верхней обкладки конденсатора по формуле (3.20)

%.

### 3.1.3.2 Расчет С1, С3

Исходными данными для расчета являются:

- заданная в электрической принципиальной схеме номинальная емкость конденсаторов С1 = С3 = 27 пФ;

- заданное в электрической принципиальной схеме рабочее напряжение на обкладках конденсаторов  В;

- относительная погрешность емкости конденсатора %.

Находим толщину диэлектрического слоя, обеспечивающую электрическую прочность конденсаторов, по формуле

| см, | (3.21) |
| --- | --- |

где E – диэлектрическая прочность диэлектрика, приведенная в таблице 5.

Принимаем толщину диэлектрика  мкм.

Определяем удельную емкость диэлектрика, при которой выполняется требование к электрической прочности конденсаторов, по формуле

| пФ/см2. | (3.22) |
| --- | --- |

Определяем удельную емкость материала диэлектрика, обусловленную требованием точности номинала емкости конденсаторов по формуле

| пФ/см2, | (3.23) |
| --- | --- |

где  – коэффициент формы конденсатора. Так как нет особых требований к форме конденсатора, полагаем ;

– абсолютная погрешность выполнения размера, характерная для фотолитографического метода изготовления конденсаторов,  мкм.

Определяем расчетное значение удельной емкости материала диэлектрика из условия

| пФ/см2. | (3.24) |
| --- | --- |

Расчетное значение , отвечающее технически реализуемым значениям для выбранного материала диэлектрика,  пФ/см2.

Находим фактическое значение толщины диэлектрического слоя по формуле

| см. | (3.25) |
| --- | --- |

Находим площадь верхней обкладки конденсатора по формуле

| . | (3.26) |
| --- | --- |

Определяем размеры верхней обкладки конденсатора по формулам

| мм; | (3.27) |
| --- | --- |
| мм. | (3.28) |

Определяем размеры нижней обкладки конденсатора по формулам

| мм; | (3.29) |
| --- | --- |
| мм, | (3.30) |

где мм – абсолютные погрешности выполнения размера;

мм – припуски на совместимость слоев.

Определяем размеры диэлектрического слоя по формулам

| мм; | (3.31) |
| --- | --- |
| мм. | (3.32) |

Производим проверку правильности расчета номинальной емкости конденсатора по формуле

| пФ. | (3.33) |
| --- | --- |

Определяем фактическое значение напряженности электрического поля в конденсаторе по формуле

| В/см. | (3.33) |
| --- | --- |

Так как , то расчет произведен верно.

### 3.1.3.3 Результаты расчета тонкопленочных конденсаторов схемы представляем в виде таблицы 6.

### Таблица 6

| Позиционное обозначение | Номинальная емкость, допустимое отклонение, рабочее напряжение | , см | , см | , пФ/см2 | , пФ/см2 | , пФ/см2 | , см | S, мм2 | L, B, мм | L1, B1, мм | L2, B2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1, С3 | 27 пФ±20%, 2,3 В | 3,07·10-6 | 3·10-5 | 15340 | 476170 | 15000 | 3,07·10-5 | 0,18 | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
| С4 | 51 пФ±20%, 7,9 В | 1,05·10-5 | 3·10-5 | 15340 | 899428 | 15000 | 3,07·10-5 | 0,34 | 0,58 | 0,79 | 1,0 |
| С5 | 100 пФ±20%, 0,5 В | 6,67·10-7 | 3·10-5 | 15340 | 1763584 | 15000 | 3,07·10-5 | 0,67 | 0,82 | 1,03 | 1,24 |

## 3.1.4 Составление коммутационной схемы

Коммутационная схема представляет собой графическое изображение электрического соединения элементов и компонентов микросборки. Внешние электрические цепи и компоненты микросборки заменяем контактными площадками.

Коммутационная схема платы ПФ-Т представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Коммутационная схема платы ПФ-Т

## 3.1.5 Выбор типоразмера подложки

Для выбора типоразмера подложки необходимо найти ее площадь по формуле

|  | (3.34) |
| --- | --- |

где – коэффициент дезыинтеграции площади ,

, , ,  – площади, занимаемые тонкопленочными резисторами, тонкопленочными конденсаторами, навесными элементами и контактными площадками, соответственно.

Площади  и  определяем в результате расчета тонкопленочных элементов;  – по данным, приведенным в таблицах 2 и 3. Площадь контактных площадок  находим исходя из того, что размеры внешних контактных площадок должны быть не менее 0,4(0,4 мм, а контактных площадок для присоединения выводов компонентов не менее 0,3(0,3 мм.

Результаты расчета площади подложки платы ПФ-Т представляем в таблице 7.

Таблица 7

| , мм2 | , мм2 | , мм2 | , мм2 | , мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8429 | 3,9488 | 12,25 | 1,88 | 49,8 |

По рассчитанной площади подложки из таблицы 2.4 [1], в которой приведены рекомендуемые габаритные размеры подложек, выбираем типоразмер с площадью . Выбираем типоразмер №16 с размерами 8(10 мм.

# 4 Разработка конструкции РЭС

Исходя из требований технического задания по заданным габаритным размерам блока определяем параметры входящих в блок функциональных ячеек.

Разработку конструкции блока будем производить в следующей последовательности:

- выбор типа конструкции и компоновочной схемы блока;

- выбор системы охлаждения;

- разработка конструкции функциональной ячейки;

- разработка конструкции блока;

- проверка выполнения требований ТЗ к конструкции блока.

## 4.1 Выбор типа конструкции и компоновочной схемы блока

Поскольку блок предназначен для установки на самолете, то для защиты от воздействия внешних дестабилизирующих факторов необходимо выполнить его в герметичном корпусе книжной конструкции с горизонтальным расположением функциональных ячеек.

## 4.2 Выбор системы охлаждения

При выборе системы охлаждения используем следующие исходные данные:

- тепловой поток, рассеиваемый поверхностью корпуса конструкции  мВт;

- площадь поверхности теплообмена  м2;

- допустимая рабочая температура наименее теплостойкого элемента (С;

- максимальная температура окружающей среды (С;

- минимальное давление окружающей среды  мм рт. ст.

Значение теплового потока определяем через потребляемую от источника питания мощность  и коэффициент полезного действия  по формуле:

| мВт. | (4.1) |
| --- | --- |

Чтобы выбрать систему охлаждения находим поверхностную плотность теплового потока по формуле

| Вт/м2, | (4.2) |
| --- | --- |

где  – поправочный коэффициент на давление окружающей среды.

Определяем допустимый перегрев конструкции по формуле

| (С. | (4.3) |
| --- | --- |

Значения  и  являются координатами точки, положение которой на диаграмме, приведенной на рисунке 3, определяет систему охлаждения блока. Из анализа диаграммы видно, что для конструкции разрабатываемого блока достаточно естественного воздушного охлаждения. Однако, для обеспечения нормального теплового режима в блоке зазоры между функциональными ячейками должны быть не менее 5 мм.

Рисунок 3 – Диаграмма для определения системы охлаждения

4.3 Разработка конструкции функциональной ячейки

### 4.3.1 Расчет геометрических размеров функциональной ячейки

Функциональные ячейки на бескорпусных микросборках в конструкции блока книжного типа представляют собой металлическую рамку с поперечными и продольными ребрами жесткости. Для установки бескорпусных микросборок в рамке имеются планки.

Для соединения выводов микросборки с внешними контактными площадками функциональной ячейки служит печатная плата, которая приклеивается к нижней плоскости рамки.

Высоту односторонней функциональной ячейки находим по формуле

| , | (4.4) |
| --- | --- |

где  мм – высота микросборки,  мм – толщина планки,  мм – толщина печатной платы,  мм – толщина клеевой прослойки,  мм – толщина суммарного воздушного зазора.

Тогда  мм.

Расчет длины и ширины рамки производим по спроектированным геометрическим размерам микросборки и количеству микросборок в функциональной ячейке, заданных в ТЗ. По размерам и числу микросборок, устанавливаемых на одной планке, находим размеры планок.

Поскольку в ТЗ требуется разместить в одной функциональной ячейке 12 микросборок, то на одной планке будем располагать три микросборки, а рамка будет состоять из четырех планок.

Ширину планки определяем по формуле

| мм, | (4.5) |
| --- | --- |

где  – ширина подложки микросборки.

Длину планки определяем по формуле

| мм, | (4.6) |
| --- | --- |

где  – число микросборок на планке,  мм – длина подложки микросборки,  мм – расстояние между микросборками и между микросборками и ребрами жесткости рамки.

## 4.4 Разработка конструкции блока

На основании спроектированной конструкции функциональной ячейки, чертежи которой приведены в приложении, и требований ТЗ разрабатываем блок книжной конструкции, состоящий из четырех функциональных ячеек и источника питания.

## 4.5 Проверка выполнения требований ТЗ к конструкции блока

В результате разработки конструкции габаритные размеры блока равны 114(74(37 мм (длина – ширина – высота), а масса – 0,7 кг, что не превышает заданные в ТЗ требования.

Следовательно, выбранный тип конструкции и компоновочная схема блока удовлетворяют требованиям ТЗ.

# 5 Оценка показателей качества конструкции

## 5.1 Оценочный расчет тепловых режимов конструкции

Тепловой режим разработанной конструкции должен удовлетворять следующему требованию: температура в любой точке конструкции не должна превышать допустимой рабочей температуры наименее теплостойкого элемента (С.

Процессы теплообмена в блоке книжного типа можно представить тепловой моделью конструкции с источниками тепла, распределенными в объеме. Нагретая зона представляет собой объем, занимаемый собранными в блок функциональными ячейками. Самая «горячая» точка конструкции – центр нагретой зоны.

Схематическое изображение конструкции приведено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схематическое изображение конструкции

Пакет из четырех функциональных ячеек (нагретая зона) 2 размещен в корпусе 1 и закрепляется на корпусе с помощью втулок 3.

При построении тепловой модели принимаем следующие допущения:

- нагретая зона является однородным анизотропным телом;

- источники тепла в нагретой зоне распределены равномерно;

- поверхности нагретой зоны и корпуса – изотермические со среднеповерхностными температурами , ,  соответственно.

В процессе работы блока элементы плат микросборок выделяют тепло, которое от поверхности нагретой зоны посредством конвективной  и лучевой  теплопередачи через воздушные прослойки, теплопроводностью контакта нагретая зона – установочные втулки () и сами втулки () передается на внутреннюю поверхность корпуса блока. За счет теплопроводности стенок  тепло выводится на наружную поверхность корпуса, откуда конвекцией  и излучением  передается в окружающее пространство.

Тепловая модель, отражающая процесс теплообмена в конструкции блока, приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Тепловая модель блока

Критерием оценки теплового режима конструкции блока является температура в центре нагретой зоны

| , | (5.1) |
| --- | --- |
| , | (5.2) |
| , | (5.3) |
| , | (5.4) |

где Р – тепловой поток, рассеиваемый конструкцией;

– тепловая проводимость нагретой зоны от центра к ее поверхности;

– эквивалентный коэффициент теплопроводности нагретой зоны по направлению z;

, ,  – приведенные геометрические размеры нагретой зоны по соответствующим направлениям осей координат;

с – коэффициент формы нагретой зоны, определяемый по графикам рис.4.2 [1];

– конвективно-кондуктивная тепловая проводимость между нагретой зоной и внутренними стенками корпуса;

k – поправочный коэффициент на конвективный теплообмен в условиях ограниченного пространства;

– коэффициент теплопроводности воздуха для среднего значения температуры воздуха в прослойке;

– среднее расстояние между нагретой зоной и кожухом блока;

– площадь поверхности нагретой зоны;

– площадь внутренней поверхности корпуса;

– тепловая проводимость теплопередачи от нагретой зоны к внутренней стенке корпуса излечением;

– коэффициент теплопередачи излучением;

– тепловая проводимость контакта между нагретой зоной и установочными элементами;

– тепловая проводимость установочных элементов;

n – число установочных элементов;

( - коэффициент теплопроводности материала;

l – длина установочных элементов по направлению теплового потока;

– площадь средней изотермической поверхности, перпендикулярной направлению теплового потока;

– тепловая проводимость стенок корпуса;

– коэффициент теплопроводности материала корпуса;

– толщина стенки;

,  – площади внутренней и наружной поверхностей корпуса;

– тепловая проводимость от наружной поверхности корпуса к среде для конвективной теплопередачи;

– коэффициент конвективной теплопередачи;

– тепловая проводимость от наружной стенки корпуса к среде для теплопередачи  излучением;

– коэффициент теплопередачи излучением.

Для определения конвективного и лучевого коэффициентов теплопередач  и  воспользуемся номограммами, приведенными на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 – Номограмма для определения конвективного коэффициента теплопередачи

Рисунок 7 – Номограмма для определения лучевого коэффициента теплопередачи

Для определения  задаем начальный перегрев поверхности (С.

Определяем температура на поверхности теплообмена по формуле

| (С, | (5.5) |
| --- | --- |

где  – температура окружающей среды.

Вычисляем среднее значение температуры окружающей среды по формуле

| (С. | (5.6) |
| --- | --- |

Находим определяющий размер нагретой конструкции по формуле

| мм, | (5.7) |
| --- | --- |

где  мм2 – площадь поверхности теплообмена (l, b, h – габаритные размеры блока).

По номограмме (рисунок 6) находим значение конвективного коэффициента теплопередачи  Вт/м2(С.

По номограмме, приведенной на рисунке 7, определяем лучевой коэффициент теплопередачи  Вт/м2(С.

Пересчитываем коэффициент теплопередачи  на реальную степень черноты поверхности теплообмена по формуле

| Вт/м2(С, | (5.8) |
| --- | --- |

где  – значение коэффициента теплопередачи, определенного по номограмме;  – степень черноты поверхности корпуса;  – степень черноты поверхности теплообмена на номограмме.

Площадь наружной поверхности корпуса  м2.

Площадь внутренней поверхности корпуса м2.

Определяем тепловую проводимость от наружной поверхности корпуса к среде для конвективной теплопередачи  Вт/(С.

Определяем тепловую проводимость от наружной стенки корпуса к среде для теплопередачи  излучением  Вт/(С.

Вычисляем тепловую проводимость стенок корпуса  Вт/(С ( Вт/м(С,  мм).

Определяем среднеповерхностную температуру на внешней поверхности корпуса (С.

Определяем среднеповерхностную температуру на внутренней поверхности корпуса (С.

Вычисляем конвективно-кондуктивную тепловую проводимость между нагретой зоной и внутренними стенками корпуса  Вт/(С.

Для условий теплообмена в ограниченном пространстве коэффициент теплопередачи излучением принимаем  Вт/м2(С.

Находим тепловую проводимость теплопередачи от нагретой зоны к внутренней стенке корпуса излечением  Вт/(С.

Определяем тепловую проводимость установочных элементов  Вт/(С.

Вычисляем температуру на поверхности рабочей зоны (С.

Поскольку температура на поверхности рабочей зоны практически равна температуре окружающей среды, то, следовательно, выбранная конструкция блока обеспечивает нормальный тепловой режим.

## 5.2 Оценка вибропрочности конструкции

Конструкция считается вибропрочной, если в ней отсутствуют механические резонансы, а допустимая виброперегрузка на резонансной частоте превышает перегрузку, указанную в техническом задании на изделие.

Отсутствие в конструкции механических резонансов характеризуется соотношением частоты свободных колебаний  любого элемента конструкции и верхней частоты  диапазона внешних вибрационных воздействий: .

Критериями оценки вибропрочности конструкции являются частота свободных колебаний  и допустимая величина виброперегрузки.

Функциональную ячейку на металлической рамке, закрепляемую в четырех точках по углам, представляем расчетной моделью пластины, равномерно нагруженной элементами, со свободным опиранием всех сторон.

Расчетная модель для оценки вибропрочности конструкции представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Расчетная модель для оценки вибропрочности конструкции

Принятый способ закрепления обосновывается тем, что при изгибных колебаниях основного тона вдоль каждой из сторон пластины укладываются полволны, узлы перемещения совпадают с точками крепления платы. Поэтому наличие точек закрепления не сказывается на параметрах колебания.

Частоту свободных колебаний основного тона прямоугольной пластины определяем по формуле

| , | (5.9) |
| --- | --- |

где  – частотная составляющая;  мм – толщина пластины;  мм – большая сторона пластины;  – поправочный коэффициент на материал пластины, здесь  Па,  Па – модули упругости материала пластины (СФ-1-50) и стали,  = 1,85 г/см3, с = 7,82 г/см3 – плотности материала пластины и стали;  – поправочный коэффициент на нагружение пластины равномерно размещенными на ней элементами, здесь  г,  г – массы элементов и пластины (mМСБ – масса микросборки, ( [г/см3] и V [см3] – плотность и объем пластины, соответственно).

Определяем по формуле (4.15) частоту свободных колебаний основного тона  Гц.

Находим допустимую величину вибрационной перегрузки по формуле

| , | (5.10) |
| --- | --- |

где  мм – допустимая величина прогиба упругого элемента конструкции,  = 10 – коэффициент динамичности, g = 9815 мм/c2 – ускорение свободного падения.

Поскольку частота свободных колебаний основного тона  Гц, а наиболее разрушительное влияние на конструкцию оказывают частоты в диапазоне до 60 Гц, то выбранный вариант конструкции вибропрочен.

## 5.3 Расчет надежности блока по внезапным отказам

Надежность – это свойство изделия выполнять заданные функции в определенных условиях эксплуатации при сохранении значений основных параметров в заранее установленных пределах.

К качественным показателям надежности относят:

- безотказность – свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. Отказом называется такое событие, при котором происходит частичная или полная потеря работоспособности изделия. Отказы делятся на:

  - постепенные, которые вызываются постепенным изменением параметров элементов схемы и конструкции ((старение( элементов);

  - внезапные, которые проявляются в виде скачкообразного изменения параметров аппарата (например, перегорание резистора, пробой конденсатора и т. д.)

- ремонтопригодность – свойство изделия, заключающееся в том, что изделие приспособлено:

  - к предупреждению возможных причин возникновения отказа;

  - к обнаружению причин возникшего отказа или повреждения;

  - к устранению последствий возникшего отказа или повреждения путем ремонтов или технического обслуживания;

- долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельно состояния при условии выполнения установленных требований по техническому обслуживанию и ремонту. Предельное состояние изделия – это такое состояние, при котором его дальнейшее применение по назначению или же восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- сохраняемость – свойство изделия непрерывно находиться в исправном состоянии при хранении или транспортировании.

К количественным показателям надежности относят:

- интенсивность отказов показывает, какая доля элементов данного типа в среднем выходит из строя за 1 час работы. Она определяется на основании экспериментов и выражается формулой:

,

где – число отказавших изделий в интервале времени ; – среднее число изделий, непрерывно работающих в интервале времени ;

,

где – количество изделий, исправно работающих в начале интервала ; – количество изделий, исправно работающих в конце интервала .

Интенсивность отказов изделия, состоящего из различных элементов, определяют как:

,

где , ,…, – интенсивности отказов первого, второго и n-ого элементов изделия.

- вероятность безотказной работы показывает, какая часть изделий будет исправно работать в течение заданного времени tр (). Вероятность безотказной работы по статическим данным, полученным в результате испытаний аппаратуры, выражается формулой:

,

где  – количество изделий, исправно работающих в начале испытания;  – количество изделий, отказавших за время t.

Вероятность безотказной работы подчиняется закону распределения интенсивности отказов

,

где  – основание натуральных логарифмов; tр – интервал работы;

- вероятность отказа – вероятность того, что при определенных условиях эксплуатации в заданном интервале времени возникнет хотя бы один отказ:

,

где  – вероятность безотказной работы.

и  события несовместимые и противоположные.

- средняя наработка до первого отказа – математическое ожидание времени работы изделия до первого отказа:

, где – интенсивность отказов изделия.

Расчет надежности будем выполнять на основе логической модели безотказной работы блока. При составлении модели полагаем, что отказы элементов независимы, а элементы и блок в целом могут находиться в одном из двух состояний: работоспособным или неработоспособным. Поскольку в ТЗ не предъявляются требования к резервированию, то используем последовательную схему надежности, когда отказ любого элемента приводит к отказу блока.

Для последовательной логической схемы надежности

.

где  – эксплуатационное значение интенсивности отказов i-го элемента, учитывающее внешние воздействия, влияние тепловых и электрических нагрузок элементов, n – число элементов.

Расчет  производим по формуле

| , | (5.11) |
| --- | --- |

где – интенсивность отказов элементов в номинальном режиме работы;  – поправочный коэффициент на температуру и электрическую нагрузку элемента;  – коэффициент, учитывающий влияние механических воздействий;

– коэффициент, учитывающий воздействие климатических факторов (температура, влажность);  – коэффициент, отражающий условия работы при пониженном атмосферном давлении.

Определяем по справочным данным [1] значения коэффициентов:  (для самолетных условий эксплуатации при суммарных воздействиях),  (для температуры 20…40(С и влажности 60…70%),  (при высоте 15…30 км).

Определяем интенсивность отказов блока по формуле

| , | (5.12) |
| --- | --- |

где

1/ч. Здесь , ,  – интенсивность отказов микросборки, печатной платы и паек, соответственно;  – количество паек;  1/ч – интенсивность отказов соединителя блока.

По формуле (5.12) вычисляем интенсивность отказа блока

1/ч.

Определяем эксплуатационную интенсивность отказов по формуле (5.11)

Находим время наработки на отказ блока по формуле

| ч. | (5.13) |
| --- | --- |

Определяем вероятность безотказной работы в течение 9000 ч по формуле

| . | (5.14) |
| --- | --- |

Так как вероятность безотказной работы, заданная в ТЗ, больше значения, полученного при расчете, то, следовательно, разработанная конструкция не удовлетворяет требованиям надежности. Для выполнения требований ТЗ следует применить резервирование.

# 6 Разработка технологического процесса платы МСБ

Технологический процесс изготовления платы микросборки приведен в таблице 8.

Таблица 8

| Операция | Материал | Оборудо-вание | Инстру-мент | Приспособления | Режимы | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль входного материала | Ситалл СТ-50-0,5 |  |  |  |  | Контроль отсутствия механических повреждений и электрических параметров |
| Разрезать на заготовки |  | Универсаль-ный станок | Алмазный диск |  |  | Контроль геометрических размеров подложек |
| Отшлифовать поверхность подложки | Эмульсия | Шлифоваль-ный станок | Шлифо-вальный диск |  |  | Контроль шероховатости Rz = 5 мкм, неплос0,1ости 10 мкм на 1 мм длины |
| Отполировать поверхность подложки | Эмульсия | Полироваль-ный станок | Бязевый полиро-вальный круг |  |  | Контроль шероховатости Rz= 0,1 мкм, неплоскости 1,25 мкм на 1 мм длины |
| Прокипятить подложку | Раствор перекиси водорода и аммиака | Ванна |  |  | (t=100(С, t= 10 мин | Контроль температуры раствора и времени кипячения |
| Промыть подложку | Дистиллированная вода | Ванна |  |  | t= 3 мин |  |
| Прокипятить подложку | Дистиллированная вода | Ванна |  |  | (t=100(С, t= 10 мин | Контроль температуры раствора и времени кипячения |
| Просушить подложку |  | Сушильная камера, содержа-щая пары изопропилового спирта |  |  | (t=60(С, t= 2 мин *хранить в эксикаторе не более 3 суток | Контроль температуры камеры и времени сушки |
| Изготовить оригинал топологии | Жесткий полупрозрачный пластик | Прецизион-ная резательная машина |  |  |  | Контроль соответствия оригинала и топологии на ЭВМ |
| Изготовить фотошаблон | Полиэтилен, специальная краска | Печатная установка |  |  |  | Контроль соответствия фотошаблона оригиналу на ЭВМ |
| Изготовить маски | Бериллиевая бронза | Установка для фототравле-ния |  | Фото-шаблон |  | Контроль соответствия маски фотошаблону на ЭВМ |
| Очистить поверхность подложки |  | Установка ионной бомбарди-ровки |  |  |  |  |
| Нанести резистивный слой | Сплав РС-3001 | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Нанести резистивный слой | Сплав РС-1734 | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Нанести слой проводников и контактных площадок | Нихром Х20Н80-Н, золото Зл 999,9 | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Нанести слой нижних обкладкок конденсаторов | Алюминий А995 | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Нанести слой диэлектрика | Стекло электрова-куумное С41-1 | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Нанести слой проводников и контактных площадок | Нихром Х20Н80-Н, золото Зл 999,9 | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Нанести слой верхних обкладок конденсаторов | Алюминий А995 | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Нанести защитный слой | Фоторезист негативныйФН-11-СК | Многоопе-рационная установка с карусель-ным устройством |  |  |  | Контроль толщины пленок |
| Приклеить DA1 к подложке | Клей ВК-9 |  |  | Пинцет, кисточка |  | Контроль соответствия ориентации сборочному чертежу |
| Припаять выводы DA1 к контактным площадкам на подложке | Припой ПОСК50-18 | Паяльная станция |  |  |  | Контроль соответствия сборочному чертежу |
| Припаять конденсаторы С2, С6 к контактным площадкам на подложке | Припой ПОСК50-18 | Паяльная станция |  |  |  | Контроль соответствия сборочному чертежу |
| Провести проверку и испытания платы |  | Испыта-тельный стенд |  |  |  | Контроль основных электрических параметров |

# Заключение

В курсовом проекте была спроектирована конструкция бортового блока и разработан комплект конструкторской документации на него.

Исходя из требований ТЗ был выбран герметичный блок книжной конструкции с горизонтальным расположением функциональных ячеек.

На основании анализа электрической принципиальной схемы была разработана топология бескорпусной микросборки, входящей в состав функциональных ячеек блока.

После разработки топология МСБ была разработана конструкция функциональной ячейки и блока.

Затем была выбрана система охлаждения блока. Расчет показал, что для охлаждения разработанного блока достаточно естественного охлаждения.

Также были произведены оценочные расчеты тепловых режимов конструкций РЭС, вибропрочности и надежности.

В результате анализа требований ТЗ и данных, полученных в результате расчета показателей качества конструкции блока, видно, что разработанный блок всем удовлетворяет требованиям ТЗ, кроме требования к вероятности безотказной работы блока.

Для обеспечения заданного значения целесообразно применить резервирование функциональных ячеек в блоке.

# Список литературы

1 Основы конструирования и технологии РЭС: учебное пособие для курсового проектирования /В.Ф. Борисов, А.А. Мухин, В.В. Чермошенский и др. – М.: МАИ, 2000. – 128 с.: ил.

2 Конструирование радиоэлектронных средств / В.Ф. Борисов, О.П. Лавренов, А.С. Назаров, А.Н. Чекмарев; Под ред. А.С. Назарова. – М.: МАИ, 1996. – 380 с.: ил.

3 Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры: Учеб. пособие для вузов / Е.М. Парфенов, Э.Н. Камышная, В.П. Усачев. – М.: Радио и связь, 1989. – 272 с.: ил.

4 Гимпельсон В.Д., Радионов Ю.А. Тонкопленочные микросхемы для приборостроения и вычислительной техники. М.: Машиностроение, 1976.

5 Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоаппаратуры. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1989. – 463 с.

6 Микросборки. Общие требования и нормы конструирования ОСТ 107.460084.200-88.

7 Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Э.Т. Романычева, А.К. Иванова, А.С. Куликова и др.; Под ред. Э.Т. Романычевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1989. – 448 с.: ил.

# Text boxes

Требования не предъявляются

Общая вероятность безотказной работы (ВБР)

Габаритные размеры блока (длина – ширина – высота) не должны превышать 150(100(50 мм

Масса блока должна быть не более 1,0 кг