6. Экономическое обоснование НИР

В данной дипломной работе был разработан информационно-дигностический комплекс сважин заобра воды. В ходе исследования были переработаны и оптимизированы требования к функционалу системы, каналу передачи данных и програмному обеспечению диспетчерского центра. Что позволило использовать более простые и дешевые решения, не ухудшая качества комплекса в целом.

6.1. Оценка прогрессивности НИР

Целесообразность разработки новой техники определяется ее ролью и значением для народного хозяйства. При этом важно, чтобы эта техника была экономически эффективна и высокого качества. Качество же зависит от функционально-технических характеристик, а его изменение оценивается индексом технического уровня разрабатываемой техники.

Для определения индекса технического уровня требуется:

- обосновать перечень функционально-технических характеристик, отражающих уровень качества проектируемой техники;

- выбрать аналог (прототип), который будет использоваться в качестве базы для сравнения. Прототип должен иметь такое же функциональное назначение.

В качестве аналога информационно-диагностичского комплекса скважин забора воды была выбрана система диспетчеризации насосных станций компании ООО «Нэкст Технолоджис».

Основные характеристики базовой  и новой НТПр приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Существенные свойства НТПр | Уровень свойств новой НТПр | Уровень свойств базовой НТПр | Значимость (вес) свойства |
| --- | --- | --- | --- |
| Научно-технический уровень | 6 | 6 | 40% |
| Перспектиыность | 7 | 5 | 40% |
| Возможность применения результатов | 8 | 7 | 20% |

На основе таблицы определим эксплуатационную прогрессивность результатов радиосистемы. Для этого воспользуемся формулой [1]:

,

где  - индекс эксплуатационной прогрессивности результатов НТПр,

- обобщенный количественный показатель эксплуатационного уровня НТПр, являющийся результатом дипломной работы.

- обобщенный количественный показатель эксплуатационного уровня базовой НТПр.

Обобщенный количественный показатель как для базовой НТПр, так и для разрабатываемой НТПр определяется с помощью средневзвешенной оценки [2]:

Где  - значение j-го показателя i-го свойства НТПр, выраженного в баллах.

- значение «весового коэффициента» i-го свойства НТПр, выраженного в процентах.

Тогда обобщенный показатель эксплуатационного уровня для радиосистемы:

=

Обобщенный показатель эксплуатационного уровня для нового комплекса:

=

Оценим индекс эксплуатационной прогрессивности результатов НТПр:

Полученный индекс эксплуатационной прогрессивности показывает целесообразность разработки нового комплекса.

6.2. Календарное планирование работ

Календарное планирование работ осуществляется согласно директивному графику. Разработка календарного плана производится на основе данных о трудоемкости работ, связанных с проектированием.

Структуру трудоемкости отдельных этапов определяют, используя данные о видах работ, подлежащих выполнению. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2

| № | Наименование этапов | Удельный вес этапа в % | Трудоемкость этапа, чел*ч | Количество исполнителей | Производственный цикл этапа | Длительность этапа в календарных днях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ исх. Данных, разработка ТЗ | 5% | 18 | 1 | 3,15 | 3,25 |
| 2 | Обзор рынка существующих систем | 20% | 72 | 2 | 4,5 | 6,3 |
| 3 | Обзор рынка комплектующих | 20% | 72 | 2 | 4,5 | 6,3 |
| 4 | Выбор и обоснование канала связи | 20% | 72 | 2 | 4,5 | 6,3 |
| 5 | Выбор и обоснование комплектующих | 15% | 54 | 2 | 3,375 | 4,725 |
| 6 | Разработка и проверка эксперементальной модели | 15% | 54 | 2 | 3,375 | 4,725 |
| 7 | Доработка системы с учетом данных эксперимента | 5% | 18 | 1 | 2,25 | 3,25 |
|  | ИТОГО | 100% | 360 |  | 24,75 | 34,65 |

Общая трудоемкость работы 360 чел-часов. В графе «удельный вес этапа» приведена длительность этапа в процентах от полной длительности. В графе «трудоемкость этапа» приведена трудоемкость этапа в чел-часах, рассчитанная с помощью предыдущей графы.В графе «производственный цикл этапа» приведено количество рабочих дней, требующееся для выполнения этапа. Производственный цикл этапа  рассчитывается по формуле [3]:

Где   - это трудоемкость этапа в чел-ч.,  = 8 часов – продолжительность рабочего дня, q – количество работников, одновременно участвующих в выполнении работ. Пересчет длительности производственного цикла в календарные дни осуществляют умножением на коэффициент 1.4 [1].

Директивный график работ:

6.3. Определение показателей экономического обоснования

Определим сначала затраты на НТПр. Затраты на выполняемую НТПр определяются по следующим статьям расходов:

- Заработная плата разработчиков

- Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

- Накладные расходы

- Прочие расходы

Оплата труда персонала определяется на основе общей трудоемкости создания радиосистемы и формах оплаты труда, расценок и тарифов.

Оплата труда определяется по формуле [4]:

где k – количество этапов,  - трудоёмкость i-го этапа, - средняя часовая тарифная ставка оплаты работ i-го этапа.

Часовая ставка разработчиков определяется на основе их должностных окладов, количества рабочих дней в месяце и количества рабочих часов за день.

Таблица 3

| Категория исполнителей | Месячный оклад (р.) |
| --- | --- |
| Инженер | 15000 |
| Техник | 15000 |

Исходя из того, что количество рабочих часов за день  = 8 часов и среднее количество рабочих дней в месяце d = 23 дня, получим величину часовой ставки инженера и техника:

Величина премии не превышает 40% (по данным с предприятия) от рассчитанной заработной платы. Величина заработной платы с учетом премии рассчитывается по формуле [1]:

Расчет заработной платы сводится в таблицу 4.

Таблица 4

| № | Трудоемкость Стадии | Исполнители | Часовая ставка (р.) | Средняя ставка (р.) | Зарплата | Зарплата с учетом премии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (чел-ч.) | Должность | Численность |  |  |  |  |
| 1 | 18 | Инженер | 1 | 81,5 | 81,5 | 1467 | 2053,8 |
| 2 | 36 | Инженер | 1 | 81,5 | 81,5 | 2934 | 4107,6 |
|  | 36 | Техник | 1 | 81,5 | 81,5 | 2934 | 4107,6 |
| 3 | 36 | Инженер | 1 | 81,5 | 81,5 | 2934 | 4107,6 |
|  | 36 | Техник | 1 | 81,5 | 81,5 | 2934 | 4107,6 |
| 4 | 36 | Техник | 1 | 81,5 | 81,5 | 2934 | 4107,6 |
|  | 36 | Инженер | 1 | 81,5 | 81,5 | 2934 | 4107,6 |
| 5 | 27 | Инженер | 1 | 81,5 | 81,5 | 2200,5 | 3080,7 |
|  | 27 | Техник | 1 | 81,5 | 81,5 | 2200,5 | 3080,7 |
| 6 | 27 | Инженер | 1 | 81,5 | 81,5 | 2200,5 | 3080,7 |
|  | 27 | Техник | 1 | 81,5 | 81,5 | 2200,5 | 3080,7 |
| 7 | 9 | Инженер | 1 | 81,5 | 81,5 | 733,5 | 1026,9 |
|  | 9 | Техник | 1 | 81,5 | 81,5 | 733,5 | 1026,9 |
| ИТОГО | 360 |  |  |  |  | 29340 | 41076 |

В 2012 согласно закону «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  ставка страховых взносов устанавливается в размере 30%, из них 22% идут в Пенсионный фонд, 2,9% – в Фонд соцстрахования, 5,1% – в фонды обязательного медицинского страхования.

Затраты на проектирования по указанным ранее статьям расходов сведены в таблицу 5. При этом учтено, что

страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование составляют 30% от заработной платы,

накладные расходы составляют 150% от заработной платы (по данным предприятия);

прочие расходы составляют 5% от заработной платы;

размер заработной платы берется с учетом премии.

Таблица 5

| № | Наименование статей затрат | Затраты в р. | Удельный вес в % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заработная плата | 41076 | 35 |
| 2 | Страховые взносы | 12322,8 | 10,5 |
| 3 | Накладные расходы | 61614 | 52,6 |
| 4 | Прочие расходы | 2053,8 | 1,9 |
| ИТОГО |  | = 117066,6 | 100% |

6.4. Определение цены на НТПр

Цена разработки комплекса определяется исходя из принципа обеспечения безубыточности деятельности предприятия, получения прибыли, позволяющей выплатить обязательные платежи в бюджет и инвестировать расширение ее деятельности. Цена первоначальной продажи определяется как [6]:

,

где  - текущие затраты на создание НТПр,

- оплата труда персонала в общих текущих затратах с учетом премии,

- уровень рентабельности, обеспечивающий безубыточность деятельности,

=200%

6.5. Оценка экономической эффективности НТПр

Экономическая эффективность оценивается путем расчета годового экономического эффекта . Величина определяется по следующей формуле [7]:

- затраты на выполнение темы прототипа, руб.;

- продолжительность разработки новой темы, лет (35 дней);

- уровень технической прогрессивности техники и технологического процесса;

Таким образом, годовой экономический эффект составляет:

Характеристикой эффективности работы является уровень эффективности затрат на создание новой радиосистемы, рассчитываемый по формуле [8]:

Полученная величина =1.74 свидетельствует об эффективности проведенной разработки. Экономия достигается за счет повышения качества проектирования.

# Text boxes

7

6

5

4

3

2

1

5	10	15	20	25	30	35

№

этапа

Календарные дни